## Slide 1
М.В. Киселева
Имитационное моделирование

## Slide 2: Тема 6. особенности метода имитационного моделирования. Модельное время
Особенности метода ИМ
Понятие модельного времени.
Основные принципы продвижения модельного времени в имитационных моделях.

## Slide 3: Особенности метода ИМ
Метод ИМ – экспериментальный метод исследования реальной системы по ее имитационной модели, который сочетает особенности экспериментального подхода и специфические условия использования вычислительной техники.

## Slide 4
Процесс имитационного исследования

## Slide 5
Реальная система – совокупность взаимодействующих элементов, функционирующих во времени.
Модель СС можно представить в виде тройки:
< A, S, T > ,
где А – множество элементов (в их число включается и внешняя среда);
S – множество допустимых связей между элементами (структура модели);
Т – множество рассматриваемых моментов времени.

## Slide 6
Имитационная модель позволяет воспроизводить моделируемые объекты:
с сохранением их логической структуры,
с сохранением поведенческих свойств (последовательности чередования во времени событий, происходящих в системе), т.е. динамики взаимодействий.

## Slide 7
При построении (описании) имитационной модели выделяют две составляющие:
Статическое описание системы – описание ее структуры (выполняется структурный анализ моделируемых процессов).
Динамическое описание системы, или описание динамики взаимодействия ее элементов (требуется построение функциональной модели моделируемых динамических процессов).

## Slide 8
Идея метода
С точки зрения программной реализации чтобы составить ИМ надо:
представить реальную систему (процесс), как совокупность взаимодействующих элементов;
алгоритмически описать функционирование отдельных элементов;
описать процесс взаимодействия различных элементов между собой и с внешней средой.

## Slide 9
Ключевой момент в ИМ – описание состояний системы.
Функционирование системы – изменение ее состояний во времени.
Система характеризуется набором переменных состояний (), следовательно, путем изменения значений этих переменных можно имитировать переход системы из одного состояния в другое.

## Slide 10
Таким образом,
Имитационное моделирование – есть динамическое отражение изменений состояния системы с течением времени.
Изменения состояний могут происходить либо непрерывно, либо в дискретные моменты времени.
Динамика в ИМ реализуется с помощью механизма продвижения модельного времени.

## Slide 11: Модельное время
При построении ИМ необходимо учесть специфику последовательного и дискретного характера работы компьютера.
При этом обычно используют три представления о времени:
  реальное время системы, работа которой имитируется на модели с сохранением соответствующего подобия;
  модельное время, по которому организуется синхронизация событий в модели системы;
  машинное время имитации, отражающее затраты ресурса времени ЭВМ на организацию имитации.

## Slide 12
Поведение системы в ходе ИМ воспроизводится на некотором отрезке реального времени [0, T].
События, происходящие в реальном времени, трансформируются в события имитационной модели.
Модельное время вводится для синхронизации последовательности событий, происходящих в модели системы.
Модельное время служит для организации квазипараллелизма при имитации одновременного функционирования компонентов системы.

## Slide 13
Выделяют два основных способа задания модельного времени:
пошаговый или принцип Δt (применяются фиксированные интервалы изменения модельного времени);
по-событийный или принцип Δz (применяются переменные интервалы изменения).

## Slide 14
Рассмотрим соответствующие способы управления временем в ИМ на примере.
По оси реального времени отложена последовательность событий в системе {si} во времени, причем события s4 и s5 происходят одновременно (а).
Под действием событий si изменяются состояния модели zi в момент времени tzi, причем такое изменение происходит скачком dz.

## Slide 15
Способы организации модельного времени

## Slide 16
В модели, построенной по «принципу t» (б), моменты системного времени будут последовательно принимать значения t1'= t, t2'= 2t, t3'= 3t, t4'= 4t, t5'= 5t.
Системное время при этом получает постоянное приращение, выбираемое и задаваемое перед началом имитационного эксперимента.
В модели, построенной по «принципу z» (в), изменение времени наступает в момент смены состояния системы, и последовательность моментов системного времени имеет вид t1''= t1, t2''= t2, t3''= t3, t4''= t4, t5''= t5

## Slide 17
По-событийный метод (принцип «особых состояний»)
Модельное время с текущего момента изменяется до ближайшего момента наступления следующего события.
Длина шага временного сдвига максимально возможная.
Применение предпочтительно в случае, если частота наступления событий невелика.
На практике по-событийный метод получил наибольшее распространение.

## Slide 18
Способ фиксированного шага применяется:
если закон изменения от времени описывается интегро-дифференциальными уравнениями (например, решение интегро-дифференциальных уравнений численным методом – шаг моделирования равен шагу интегрирования).
при моделировании непрерывных процессов;
когда события распределены равномерно и можно подобрать шаг изменения временной координаты;
когда сложно предсказать появление определенных событий;
когда событий очень много и они появляются группами.

## Slide 19
Обобщенная схема алгоритма регламентации модельного времени
Начало работы
Установка t = t0 = 0 и начального состояния z(0)
Определение совокупности событий, которые необходимо обслужить при данном t = tk
Квазипараллельная обработка событий
Приращение модельного времени
tk+1' = tk' + t
tk+1'' = tk'' + k
tk+1 > TМ
Конец работы
+
–

## Slide 20: Пример использования принципа t при моделировании системы
Процесс, происходящий в фильтре, описывается дифференциальным уравнением:
(1)
В уравнении:
– коэффициент усиления;
– входной сигнал.
Доказано, что:

## Slide 21
Структурная схема дифференцирующего фильтра
–
Усилитель
Интегратор
x(t)
Z(t)  x(t)

## Slide 22
Преобразуем математическую модель фильтра к виду, позволяющему применить принцип t. В простейшем случае достаточно уравнение (1) аппроксимировать конечно-разностным уравнением:
Это соответствует итерационной формуле:
(2)
(3)

## Slide 23
Задав начальное условие можно построить траекторию процесса, происходящего в фильтре, с целью получения текущего значения производной любой детерминированной функции , подаваемой на вход.
Пример 1. Пусть шаг ;

## Slide 24
Порядок вычислений следующий:
1. Зададим моменты времени t, в которые вычисляются значения производной (второй столбец в табл. 1).
2. Вычислим: .
3. Вычислим значения входного сигнала в моменты t:
(третий столбец табл. 1).
4. Вычислим : вычисляется по формуле 2, так как , то после преобразования формула 2 имеет вид:
(четвертый столбец табл. 1).
5. Вычислим – значения производной в моменты времени на основе имитационного метода (пятый столбец табл. 1).
6. Вычислим значения производной в моменты времени на основе аналитического метода по формуле: (шестой столбец табл. 1).
7. Построим линейный график траекторий изучаемых процессов: исходной функции и производных , рассчитанных имитационным методом и аналитическим.

## Slide 25
В таблице 1 приведены результаты вычислений:

## Slide 26
Графики траекторий изучаемых процессов: исходной функции и производных , рассчитанных имитационным методом и аналитическим.

## Slide 27: Пример использования принципа особых состояний при моделировании системы
Пример 2. Пусть рассматриваемая система – библиотека, в которой работает один библиотекарь. Задан интервал прихода между читателями (равномерный, от 2 до 6 минут). Задан интервал обслуживания (равномерный, от 3 до 4 минут). Реализовать моделирование работы библиотеки по обслуживанию 100 читателей. Рассчитать среднее время ожидания в очереди и вероятность простоя библиотекаря.

## Slide 28
Шаг 1. Определим входные, промежуточные и выходные переменные.
Входные и промежуточные переменные:
  Т инт. прих. – интервал между приходом читателей;
  Т инт. обс. – интервал облуживания читателя;
  Т прих. – момент прихода очередного читателя;
  Т нач. обс. – момент начала обслуживания очередного читателя;
  Т ок. обс. – момент окончания обслуживания очередного читателя;
Выходные переменные:
  Т ож. – время ожидания читателя в очереди;
  Т простоя библиотекаря – время простоя библиотекаря до прихода очередного читателя;
  Т ож.ср. – среднее время ожидания читателя в очереди;
  Т простоя – суммарное время простоя библиотекаря;
  Р простоя – вероятность простоя библиотекаря.
Шаг 2. Разработаем алгоритм имитации данного процесса.
Шаг 3. Составим код программы на любом универсальном языке программирования.

## Slide 29
Имитационное моделирование обслуживания читателей для примера 2. Интервалы прихода читателей и интервалы обслуживания заданы произвольно.
Номер шага (читателя) | T инт. прихода | T инт. обсл | T прихода | T начала. обс. | T ок. обс. | T ожидания в очереди | T простоя библиот.
1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3
2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 11 | 0 | 1
3 | 2 | 4 | 10 | 11 | 15 | 1 | 0
4 | 3 | 4 | 13 | 15 | 19 | 2 | 0
… |  |  |  |  |  |  | 
100 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 30
Начало
Задание начальных условий
Тпростоя=0; Тнач.обсл.=0
Формирование
Тинт.прих.; Тинт.обсл.
Тприх.=Тприх.+Тинт.прих.
Канал занят?
Тприх.< Ток.обсл.
Тпростоя=Тпростоя+Тприх.– Ток.обсл.
да
да
нет
нет
Ток.обсл.=Тприх.+Тинт.обсл.
Тож.=Ток.обсл.–Тприх.
Ток.обсл.=Тприх.+Тинт.обсл.
Подведение итоговой статистики
Рпростоя; Тож.средн.
Конец
Блок-схема алгоритма имитации работы СМО

## Slide 31
Заключение
При построении имитационных моделей необходимо учитывать специфические условия использования вычислительной техники.
Организация модельного времени – один из основных принципов имитационного моделирования.
Другой основной принцип – применение метода статистического моделирования (метода Монте-Карло) или, по сути, способ имитации изучаемых процессов с помощью генерации последовательностей СВ.
Данные вопросы рассматриваются далее.

## Slide 32: Список литературы
Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: учебник для ВУЗов. 2003
Сирота А.А. Компьютерное моделирование и оценка эффективности сложных систем. 2006

## Slide 33
Спасибо за внимание!
33